Ячейки МЯУ исполнения 2.

В отличие от предыдущих исполнений ячейка исполнения 2 имеет разъем для подключения к современным диспетчерским, регистратор событий хранит не одну, а 30 поломок и 30 событий им предшествовавших, при включении электропитания индикатор номера этажа выводит этажность ячейки, исключена поломка 31 из списка поломок, немного изменено расположение элементов на плате.

1. Подключение к современной диспетчерской.

Ячейка исполнения 2 может быть подключена к современной диспетчерской по шине RS485. Для этого на плате установлен стандартный DB9 гнездовой разъем, на плате имеется маркировка. Обмен может быть выбран или по протоколу УЛЖМ LKDS Обь, или ШУЛМ установкой джампера в соответствующее положение.

Переключение протоколов необходимо производить до того, как подано электропитание на ячейку. Предпочтителен протокол УЛЖМ как наиболее полно информативный. Протокол ШУЛМ адаптированный,  положение не всех датчиков  передается, а коды поломок станции УЛЖМ передаются в переводе в коды поломок станции ШУЛМ.

2. Регистратор событий ячейки исполнения 2 хранит не одну, а 30 поломок. Вход в режим просмотра поломок аналогичен предыдущим исполнениям – включаем режим работы МП1, отключаем удобным способом KL14 (например кнопкой стоп или концевым переподъема) на все время просмотра, нажимаем и удерживаем кнопку ТО в течение нескольких секунд. После перехода платы в режим просмотра событий, что будет видно по индикаторам на плате – светодиоды покажут код поломки, которая была на лифте, кнопку ТО отпускаем. Теперь, если кратковременно нажимать и отпускать кнопку ТО, то на светодиодах 1,2,4,8,16,32 будут отображаться поломки происшедшие на лифте, поломки будут отображаться в обратной хронологии.

Когда на плате отображается код поломки, то можно, как и в предыдущих исполнениях, нажимая и отпуская кнопки управления из машинного «вверх» и «вниз» просматривать события, предшествовавшие этой поломке.

3. При подаче электропитания на ячейку исполнения 2 светодиоды номера этажа покажут этажность ячейки – мигнет светодиод, соответствующий этажности.  В случае несовпадения с этажностью лифта, необходимо провести стандартную для всех ячеек МЯУ процедуру обучения.